## Slide 1
نظام تخطيط الاحتياجات من المواد
مقدمة
* مفهوم نظام تخطيط الاحتياجات من المواد
2- مستويات نظام تخطيط الاحتياجات
3- تخطيط الاحتياجات من المواد كنظام
4- مدخلات نظام ال MRP
5- مخرجات نظام الـ: MRP
6- خطوات تطبيق نظام الـ MRPلتخطيط الاحتياجات من المواد
7- مثال
8- نقد النظام
MRP

## Slide 2
مقدمة
ان الشركات التي تنتج عناصر نهائية تتكون من عدة أجزاء ومكونات تحتاج الى نظام كفيل بتحديد الاحتياجات من هذه الاجزاء، وبالتالي فهي بحاجة الى تقدير لكمية المواد اللازمة للقيام بعملية الصنع أي أنها بحاجة الى تخطيط لعملية امداد الاسلوب الصناعي بالمواد، حيث يجب تصميم قائمة لعرض المواد المطلوبة لتُصمم بعد ذلك جدول زمني لوصولها

## Slide 3
مفهوم نظام تخطيط الاحتياجات من المواد
هو نظام مصمم لتخطيط إنتاج التصنيع. فهو يحدد المواد الضرورية، ويقدّر الكميات، ويحدد متى ستكون المواد مطلوبة لتلبية جدول الإنتاج، ويدير توقيت التسليم - بهدف تلبية الطلبات وتحسين الإنتاجية الإجمالية.

## Slide 4
MRP1
MRP2
ERP
Start
Timeline
يقوم بالاضافة الى ما يقوم به ال MRP1 بتخطيط الطاقة الانتاجية وتحديد جداول الانتاج
تخطيط الموارد الانتاجية
تخطيط الاحتياجات من المواد
مستويات نظم تخطيط الاحتياجات
تحقيق التكامل بين جميع عمليات المشروع ابتداءا من تحديد ورصد الاحتياجات وانتهاءا بالعميل في تسليم الطلبيات
تخطيط موارد المؤسسة أو المشروع
تخطيط احتياجات المواد حيث يتم اصدار أوامر الشراء وأوامر الانتاج في الوقت الصحيح

## Slide 5
MRP
مخرجات
تخطيط الاحتياجات كنظام
الهدف
أسلوب يهدف الى تحديد الكمية المطلوبة من المكونات والعناصر الداخلة في المنتوج النهائي (الطلب التابع) وتوقيت الحاجة الى تلك الكمية
مدخلات

## Slide 6
هيكل المنتوج BOM
سجلات المخزون
جدول الانتاج الرئيسي MPS
سجلات تضم كل البيانات المتعلقة بكل عنصر يُنتج أو يُشترى
شكل يمثل جميع الأجزاء المكونة والداخلة في انتاج المنتوج النهائي عبر عدة مستويات أفقية
يسمى خطة الاستاذ وهو جدول يوضح الطلب على المنتجات التامة الصنع عبر أفق التخطيط (عدة أسابيع مستقبلية)
مدخلات نظام الـ MRP

## Slide 7
الطلبيات المجدول تسلمها SR
أُعطي أمنرا بانتاجها أو شراؤها من قبل ولم يتم تسلمها ويتوقع تسلمها في وقت لاحق
الاحتياجات الاجمالية GR
هي كمية الطلب التابع الواقع على عنصر معين خلال فترة معينة ويشتق من هيكل المنتج
المخزون المخطط الاحتفاظ به I
كمية من المخزون يُخطط الاحتفاظ به بعد سد الاحتياجات
صافي الاحتياجات NR
كمية الاحتياجات الصافية المطلوبة من عنصر ما الواجب شراؤها او انتاجها
الطلبيات المخطط اكمالها او تسلمها PR
كمية المواد او الاجزاء التي سيتم تسلمها وتكون مساوية لصافي الاحتياجات اذا كانت المؤسسة تتبع سياسة حجم الدفعة المتساوية
بيانات سجلات المخزون
1
2
3
4
5

## Slide 8
الطلبيات المخطط اطلاقها POR
تسمى بمواعيد اطلاق الطلبيات المخطط انتاجها أو شراؤها والتي يتم اطلاقها بمواعيد مبكرة تعادل فترة الانتظار
بيانات سجلات المخزون
6

## Slide 9
أوامر الانتاج
أوامر الشراء
الطلبيات المخطط اطلاقها ومن ثم تسلمها
الطلبيات المخطط اطلاقها ثم تسلمها
مخرجات نظام الـ MRP

## Slide 10
مثال: مؤسسة لصنع الكراسي
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | الاسابيع
700 | 000 | 600 | 600 | 000 | 700 | الطلب
MPS
BOM
1الكرسي
ارجل
4
قاعدة جلوس
1
مسند ظهر
1
براغي نوع أ
4
براغي نوع ب
4
دهن
250غ
سجلات المخزون لقاعدة الجلوس
المخزون المحتفظ به (I) | الطلبيات المجدول تسلمها (SRt) |  | مخزون الامان ( (SS | فترة الانتظار (أسبوع) | الجزء
 | الاسبوع | الكمية | 0 | 1 | قاعدة الجلوس
300 | 1 | 800 |  |  | 

## Slide 11
1- تحديد الاحتياجات الاجمالية (GRt) من العنصر محل التخطيط حيث:
GRt = الطلب على المنتوج النهائي خلال الفترة t × عدد الوحدات اللازمة لانتاج وحدة واحدة من المنتوج النهائي
نشاط : احسب الاحتياجات الاجمالية من قاعدة الجلوس للمؤسسة في المثال في كل أسبوع
2- تحديد الاحتياجات الصافية (NRt) من العنصر محل التخطيط حيث:
NRt = (GRt + SS) - (It-1 + SRt)
فعندما تكون NRT≤0 هذا يعني أنه ليس هناك حاجة لطلب كمية اضافية من العنصر في الفترة الحالية
فعندما تكون NRT≥0 هذا يعني أنه ليس المخزون المحتفظ به في الفترة السابقة والطلبيات المجدول تسلمها في هذه الفترة غير قادرة على تلبية احتياجات الفترة وبالتالي يجب تسلم طلبيات جديدة في هذه الفترة بقيمة NRt تسمى بالطلبيات المخطط اكمالها PRوالتي يجب اطلاق أمر بشرائها أو انتاجها في وقت مبكر يعادل فترة الانتظار وذلك بغرض تسلمها في الوقت المحدد تسمى حينئذ هذه الطلبيات بالطلبيات المخطط اطلاقها (POR)
خطوات تطبيق نظام MRPلتخطيط الاحتياجات من المواد

## Slide 12
نشاط: احسب الاحتياجات الصافية من قاعدة الجلوس للمؤسسة في المثال في الأسبوع الأول وقيمة الطلبية المخطط استلامها اذا علمت أن المؤسسة تتبع سياسة حجم الدفعة المتساوية
3- تحديد كمية المخزون المخطط الاحتفاظ به It في كل فترة حيث:
It = (It-1 + SRt+PRt) - GRt
نشاط: أحسب قيمة المخزون المخطط الاحتفاظ به في الاسبوع الاول

## Slide 13
نشاط: أحسب قيمة المخزون المخطط الاحتفاظ به في الاسبوع الاول
الحل:
NR1= (700+0)-(300+800) = -400 (لا يوجد احتياج) PR1= 0
I1 = (300+800+0)-700 = 400
NR2= (0+0)-(400+0) = -400 (لا يوجد احتياج) PR2= 0
I2 = (400+0+0)-0 = 400
NR3 = (600+0)-(400+0) = 200 ....( PR3= 200)
I3 = (400+0+200) – 600 =0
NR4= (600+0)-(0+0) = 600 (PR4= 600)
I4 = (0+0+600) – 600 = 0
NR5= (0+0)-(0+0) = 0 (لا يوجد احتياج PR5 =0)
I5 = ( 0+0+0)-0 = 0
NR6= (700+0) –(0+0) = 700 ( PR6 = 700)
I6= (0+0+700) -700 = 0

## Slide 14
4- اعداد سجل المخزون حسب الـ MRP
حجم الدفعة LFL |  |  |  |  |  | العنصر: قاعدة الجلوس فترة الانتظار: أسبوع مخزون الامان = 0
الاسابيع |  |  |  |  |  | 
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
700 | 0 | 600 | 600 | 0 | 700 | الاحتياجات الاجمالية GR
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | الطلبيات المجدول تسلمها SR
0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | المخزون المخطط الاحتفاظ به I
700 | 0 | 600 | 200 | 0 | 0 | صافي الاحتياجات NR
700 |  | 600 | 200 |  |  | الطلبيات المخطط اكمالها PR
 | 700 |  | 600 | 200 |  | الطلبيات المخطط اطلاقها POR

## Slide 15
تغيرات البيئة تؤثر بشكل كبير على تغيرات الطلب على المنتوج النهائي وبالتالي تغير الطلب التابع مما يؤثر على دقة نتائج الـ MRP
عدد كبير من المنتجات وعدد كبير من الاجزاء المكونة بسبب تعقد هيكل المنتوج وبالتالي وجود عدد كبير من سجلات مخزون الMRP
يزيد من تكاليف التخزين والخروج عن قاعدة ازالة الهدر والمخزون الصفري
تعقد النظام في حالة:
الاعتماد على جدول الانتاج الرئيسي
الاعتماد على مخزون الامان والمخزون المخطط الاحتفاظ به
PHASE 4
نقد الاسلوب

## Slide 16
Thanks for listening